## Slide 1: O GPS pro každého
Jan Obdržálek pro SI
vysvětlíme princip dřív, než vám vystydne …
klikni: K
Notes: Chci se orientovat v krajině

## Slide 2: Co je vlastně to GPS
Název: Global Positioning System = globální polohový systém; „dží-pí-eska“ aneb „Gde Proboha Sem?“
původně jen USA; název nyní často obecně pro každý systém (jako „xerox“ či „karma“): Galileo (EU), GLONASS (Rusko), BeiDou, Compass (Čína)
Cíl: určení přesné polohy a času kdekoli na Zemi
Význam: vojenský (navádění raket, přesná orientace) i civilní (doprava)
Předchůdce: dřívější GNSS Transit 1964–1996
K

## Slide 3: Praktické provedení GPS
Systém družic vysílajících přesné údaje o své poloze i času + technické zázemí
Segment
  kosmický
  řídicí a kontrolní
  uživatelský
Jak z poloh a časů družic poznám, kde jsem já?
K
K
K

## Slide 4: Princip
Princip
Zvony v krajině
zazní přesně v poledne, ovšem
já je slyším později:
Jsou ode mne vzdáleny
600 m; 1200 m; 900 m.
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
0
0
0
1
1
1
2
3
11
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
12
K
K
K
K
K
Notes: Vhodně umístím do krajiny tři zvony
nechám zaznít přesně v poledne
ovšem já je uslyším až později – až od nich doletí zvuk.
Podle zpoždění poznám, jak jsou daleko. Ale stačí mi to?

## Slide 5: z Hlediska zvonů
Polohu zvonů známe. JÁ jsem kdesi - vzdálen 600 m; 1 200 m; 900 m
1. zvon: jsem někde na povrchu 1. koule
2. zvon: jsem někde na povrchu 2. koule
⇒ jsem na kružnici společné povrchům dvou koulí
3. zvon: jsem někde na povrchu 3. koule
⇒ jsem na některém ze dvou bodů A, B
Tím je určena má poloha (zatím 2 možnosti A, B)
(moji skřítci vše z obrázku dopočtou číselně)
B
A
600 m
1 200 m
900 m
K
K
K
K
K
K
Notes: Podívejme se na to z polohy zvonů – má poloha je neznámá
Z hlediska 1. zvonu jsem 600 m daleko – někde na kouli
z hlediska 2. zvonu totéž, jen jiná koule
Dvě koule se protínají obecně v kružnici
3. zvon - koule vybere 2 body (=kružnice s koulí)

## Slide 6: Hlavní Princip vysvětlen
Polohy zvonů, zazvonění v poledne a tři vzdálenosti (600; 1200; 900) určí A, B. (Poloha = tři čísla: nadmořská výška, zeměpisná šířka a délka).
Zbývá dořešit jen dvě drobnosti:
  zatím jsou tu dvě možná řešení - A , B - nikoli jediné
  nevím dostatečně přesně, kdy bylo poledne
Řešení - přiberu 4. zvon (např. 800): a) určí, zda A či B a upřesní ho; b) upřesní i můj čas
K
K
K
K
K
K
Notes: Spočítat polohu = souřadnice průsečíků koulí je už jen rutinní otázka. Ze 3 čísel (doby letu zvuku) určím 3 čísla (má poloha)
Až na dvě drobnosti: který z A, B? Hodinky jsem ráno neseřídil
Snadná pomoc: přiberu 4. zvon
Zbývá klíčová otázka: kávička…

## Slide 7: Význam 4. zvonu
Problém: mé hodinky ukazují napřed či pozadu (o dobu T - neznámou). ⇒ všechny poloměry koulí o něco kratší nebo delší (kolik za dobu T uletí zvuk).
4 zvony ⇒ 4 trojice zvonů: pro doby např.
123: A123 , B123
124: A124 , B124
134: A134 , B134
234: A234 , B234
Teď přesná poloha i čas
K
K
K
K
K
T = 0,000: 600; 1200; 900; 800
T = 0,100: 610; 1210; 910; 810
T = 0,200: 620; 1220; 920; 820
T = 0,150: 615; 1215; 915; 815
T = 0,170: 617; 1217; 917; 817
A
B
nesprávné řešení
zkusím posunout hodinky dopředu
teď lepší! posunu dál
horší, vrátím trochu zpět
lepší, zas kousek posunu
stačí
K
K
K
K
K
K
K
K
Notes: Chyba: mé hodinky jsou buď napřed, nebo pozadu o neznámou dobu T. Tím dostávám vzdálenosti ke zvonům o jistou dráhu kratší nebo delší.
4. zvon umožňuje 4 trojice → celkem 4 polohy A i B. Např. A poblíž, B rozházené ⇒ beru A
Posunu si hodinky dopředu o 1/10 s a přepočítám: vzdálenosti zvonů budou nyní o 30 m kratší. Průsečíky A koulí vyjdou lépe, B nezajímají
Další posun dopředu: už je moc. Zpět do půlky
Zkusím ještě krůček: stačí. Přesná poloha i správný čas.

## Slide 8: Přímočará cesta (pro stroj)
Dřív: tři rovnice pro mou polohu ze tří rozdílů mého času od časů příletu úderu zvonů; Nyní: čtyři rovnice pro mé tři souřadnice a jednu „chybičku“T mých hodin. A řeší se.
Navíc se tím vedle mé polohy zjistí i přesný „zvonový“ čas.
Svou polohu (3 čísla) a přesný „zvonový“ čas jsem určil ze změřených vzdálenosti 4 známých zvonů
Vystydla vám kávička, nebo jsem to stihl?
K
K
K

## Slide 9: Z pohádky do světa
Zvuk → elmg. vlny v oblasti 1-2 GHz (L1: 1 575,42 MHz; L2: 1 227,62 MHz)
Zvony v krajině → družice obíhající cca 20 000 km kolem Země
Každá družice stále vysílá svůj okamžitý čas a polohu
Vždy vidíme aspoň 6 družic
6 378 km
~ 20 000 km
K
K
K

## Slide 10: Co je poloha (na zemi)
Zeměkoule, rovník, Základní poledník (Greenwiche); já
3 čísla:
  nadmořská výška (od hladiny moře) z = v
  zeměpisná šířka (od rovníku) x = š
  zeměpisná délka (od Základního poledníku) y = d
… a navíc 1 číslo: čas t
v
š
d
t
K
K
K
K
K
K

## Slide 11: Z historie GPS
1964–1996 předchůdce - GNSS Transit
1973 původní název systému NAVSTAR GPS, jen vojenský
1974–1979 testy na pozemních stanicích, první přijímač
1978–1985 vypouštění 11 vývojových družic bloku I.
1979 rozšíření z nedostačujících 18 na 24 družic
1980 začalo vypouštění družic GPS (rakety Delta II)
17. ledna 1994 kompletní sestava 24 družic
1. května 2000 i pro civil plně (Δx = ±5 m, Δt = nanosekundy)
2018 užitím i pásma L5: Δx = ±30 cm
Dalšími metodami: Δx = centimetry pro h < 18 km, v < 2 000 km/h
K

## Slide 12: Pro uživatele
Přijímač a počítač (v mobilu):
  řeší základní soustavu rovnic
  zahrne všechny další korekce
  signál : šum ⇒ statistické vyhodnocení (náhodnost šumu)
  + efemeridy (predikce dráhy družice)
  + místní data (mapa, …)
K

## Slide 13: problémy se signálem
Slabý signál v okolním šumu (nutno statistické zpracování: signál je pravidelný, šum náhodný)
Pro signály volena frekvenční pásma L1 … L5 s minimem rušení meteorologickými jevy
K
K

## Slide 14: Výpočetní problémy
Určení malého čísla (decimetry) jako rozdíl velkých čísel (desetitisíce km)
  matematicky: špatně podmíněná úloha (malá změna dat ⇒ velká změna výsledku)
  ⇒ nezbytná vysoká přesnost pro čas (družice): Rb či Cs laser – denní stabilita odpovídá za milionů let
K
K

## Slide 15: Korekce
Korekce na zdržení a odchylku směru při průchodu vln ionosférou (50 km-500 km), atmosférou (15 km-50 km), a troposférou (do 15 km, teplota, tlak – nelze dopředu předvídat)
  lze korigovat podle rozdílu zdržení pro různé frekvence L1 a L2
Korekce na rotaci Země
Korekce falešných signálů kvůli odrazům při Zemi (domy, …)
Korelace s pozemskými údaji (mapy,…)
K
K

## Slide 16: Vliv Teorie relativity
STR: družice letí vůči Zemi → čas jde na družici pomaleji (změna: )
OTR: družice ve slabším grav. poli → čas tam jde rychleji (změna: )
⇒ pro družici: 10,229 999 995 43 MHz ; na Zemi 10,230 000 000 00 MHz
Další drobné odchylky (Dopplerův efekt 2. řádu, Shapirovo zpoždění při cestě signálu, Sagnacův jev na rotující Zemi, …)
K
K

## Slide 17: Užitá Literatura
Obecně: Wikipedie
Podrobnosti např.:
Teorie relativity a globální poziční systém; Petr Klepáč, Jan Horský, Čs. čas. fyz. 53 (2003), 320-4
Družicové polohové systémy; Petr Rapant, VŠB – TU Ostrava, 2002; 202 str., ISBN 80-248-0124-8
… a nové, čerstvé kafíčko!
K
K
K