## Slide 1: CHYTRÉ MATERIÁLY
Táňa Ostapčuk
ODDĚLENÍ DIELEKTRIK
Notes: Hned na úvod podotknu, že se nebudeme zabývat chytrými spotřebiči, které se skládají z více než jedné součástky, ale budeme mluvit pouze o samotném materiálu, o kusu hmoty, o látce, a jak si dokáže poradit se změnou okolních podmínek i bez mačkacích knoflíků.

## Slide 2: OBSAH:
Uvod
PIEZOelektrické a PYROelektrické materialy
MATERIÁLY S TVAROVOU PAMĚTI
Materialy s BARVOMĚNOU
Ostatní
SYSTEMATIZACE. SHRNUTÍ.
https://www.otevrenaveda.cz/cs/pro-verejnost/nezkreslena-veda/

## Slide 3: PIEZOELEKTRICKÝ JEV
PIEZOelektrický jev
https://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectric_sensor
https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/piezoelectricity/
senzor
Notes: Piezoelektrický jev (z řeckého piezein (πιέζειν) – tlačit) je schopnost krystalu generovat elektrické napětí při jeho deformování.
Jev lze vysvětlit mikroskopicky: Deformací se ionty opačných nábojů posunou v krystalové mřížce tak, že elektrická těžiště záporných a kladných iontů, která se v nezdeformovaném krystalu nacházejí ve stejném bodě, se od sebe vzdálí. Na určitých plochách krystalu se objeví elektrický náboj.
Právě tento princip latky z nesymetricky rozloženym el. Nabojem je vyuzivan v ruznych masažnich metodach a zvlast v akupresure a reflexoterapii protože je to zasadni princip nasich svalu.

## Slide 4: PYROELEKTRICKÝ JEV
Notes: Turmalin

## Slide 5: pyroelektrické senzory termokamer
https://touchit.sk/video-touchit-flir-ma-3-verziu-termokamery-one-ukazal-ju-na-ces-2017/93061
http://www.termokamera.websnadno.cz/Fotogalerie-z-termokamery.html?fotka=24

## Slide 7: Piezoelektřina v živé přírodě:
1941 SRST/VLASY: A.J. P. Martin., Proc. Phys. Soc. 53, 186 (1941)
1955 STROMY (celulóza): E. Fukada, J. Phys. Soc. Japan 10, 149, 1955.
1956 HEDVÁBÍ: E. Fukada, J. Phys. Soc. Japan 12, 1301, 1956
1957 KOSTI: E. Fukada, I. Yasuda, J. Phys. Soc. Japan 12, 1158, 1957
1962 KOSTI: C.A.L. Bassett, R.O. Becker, Science 137, 1063, 1962
1966 PYROELEKTŘINA Kosti: Nature 212, 704, 1966
1967 PIEZOELEKTŘINA JAKO ZÁKLADNÍ VLASTNOST BIOLOGICKÉ TKÁNÍ, M.H. Shamos, L.S. Levine, Nature 213, 1967
…
1975 AMINOKYSELINY (proteiny, DNA) : V.R. Yung, W.P. Steffee, P.B. Pencharz, J.C. Winterer, N.S. Scrimshaw, Nature 253, 192, 1975
…

## Slide 8
D. Kim, S. A. Han, J. H. Kim, J.-H. Lee, S.-W. Kim, Advanced Materials, 2020, 32, 1906989
tkáně
kosti
chrupavka
spojivky
vlasy
kůže
ucho
oko

## Slide 9
https://journalbitcoin.com/shape-memory-polymer-market-2019-strategic-assessments-basf-se-cornerstone-research-group-sinopec-covestro-endoshape-evonik/
MATERIÁLY S TVAROVOU PAMĚTI
Ochlazen a deformován
Ohnutý a ohřát na 500 0C
Ohřát

## Slide 10
SMPs-Shape-memory polymers
SCPs- Shape-changing polymers
FOTO (UV)
ELECTRO
MAGNETO
TERMO
pH
Vlhkost
rozpouštědlo
Vratná změna TVARU
SMA Shape memory alloys kovové slitiny (NiTi)
(efekt tvarové paměti)
Shape memory materials
MATERIÁLY S TVAROVOU PAMĚTI

## Slide 11
Multimaterial 4D Printing with Tailorable Shape Memory Polymers
Qi Ge
, Amir Hosein Sakhaei
, Howon Lee
, Conner K. Dunn
, Nicholas X. Fang
& Martin L. Dunn
Scientific Reports volume 6, Article number: 31110 (2016) | Download Citation

## Slide 12
MATERIALY S BARVOMĚNOU
  TERMOCHROMNÝ JEV
vratná reakce na podnět
Termosenzitivní glazura
https://www.tajnedarky.cz/originalni-darky/magicky-menici-hrnek-detail
Notes: MĚNICI HRNEC
Pokud se do hrnce nalije horka voda nastane jeho ohřev, což je vratná reakce protože za nejakou dobu vystydne, teda přijme teplotu svého okolí, čili se mu přizpůsobí, ale pro nas to neni zajimave, a nezda byt chytré. Ale co se nam zdá byt zvláštní, nebo apon zajimave, že se hrnec změní barvu, a ukaže nejaký obrazek, což je ted´hodně pop

## Slide 13
https://www.etsy.com/ie/listing/551852615/temperature-activated-color-changing
změna barvy s teplotou
  TERMOCHROMNÝ JEV
Notes: Muze byt vyuzit i pro takove uchylky, jako barva nehtu

## Slide 14: FOTOCHROMNÝ JEV
změna barvy s UV osvětlením
https://www.allaboutvision.com/eyeglasses/when-were-photochromic-lenses-invented/

## Slide 15: ELEKTROCHROMNÝ jev
Vlevo: bez napětí průhledné
Vpravo: s napětím neprůhledné (tmavé)
Foto Warren Gretz s laskavým souhlasem US Department of Energy/National Renewable Energy Laboratory (DOE/NREL).
http://www.explainthatstuff.com/electrochromic-windows.html
Elektrochromatická skla
Průhlednost změníte vypínačem
http://blog.homeandbuild.co.uk/index.php/2015/11/06/is-electrochromic-glazing-the-future-for-all-windows

## Slide 16
CHAMELEON PARDÁLÍ - nejpestřejší barevná proměna
http://www.axina.cz/blog/2-2-rise-zvirat/144-rise-zvirat-6-afrika-1-3.html
http://www.palacjesteru.hys.cz
Chameleoni mají
kožní buňky s barvivem
v několika vrstvách (pro různé barvy)
Změna zbarvení jako reakce na:
teplotu
UV světlo
náladu či zdravotní stav (elektrické impulzy z mozku)
TERMO/FOTO/ELEKTROCHROMISMUS
Notes: Ja si myslim, že stoji za to si uvědomit že na rozdil od nežive přirody, o které dnes povidame, a kterou se zabyva fyzika, živa příroda je o mnoho chytřejší a složitější, a tam ta kombinace takzvaných chytrých jevů je skutečně neomezena jako třeba u tohoto chameleona. A duvodem k tomu proč se zde zmiňuji o živé přirodě ja to že hnací sila vyvéje těchto jevu je snaha přizpůsobit se okoli, využit okolní změný ve svůj prospech nebo aspon pro zachranu.

## Slide 17
KAPALNÉ KRYSTALY

## Slide 18: Leuco (bezbarvé/bilé) barvy
HALOCHROMNÝ
jev
λευκός leukos: bilý

## Slide 19
Master’s Thesis, Bc. Martina Sobková, Ústav Chemie Materiálů, Brno 2018
rozpouštědlo
rozpouštědlo
pH-citlivé barvivo
pH-citlivé barvivo
Albi Měnící hrnek - Kytky

## Slide 20: Změna vnějších podmínek
Změna chemických vazeb mezi nebo uvnitř molekul
Změna barvy
Přeskupení vnitřního elektrického naboje
PŘEMĚNÁ MAKROSKOPICKÉ ENERGIE NA MIKROSKOPICKOU

## Slide 21: FOTOELEKTRICKÝ jev
Fotoelektrický jev či fotoefekt je fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány z obalu atomu
UV, světlo,
rentgen
1. vnější fotoelektrický jev − jev probíhá na povrchu látky, elektrony se uvolňují do okolí
https://www.wikiskripta.eu/w/Fotoelektrick%C3%BD_jev
2. vnitřní fotoelektrický jev − uvolněné elektrony zůstávají v ní jako vodivostní elektrony (např. polovodiče, v nichž jsou tímto způsobem uvolňovány elektrony zejména z přechodu PN)
http://eco2solar.co.uk/solar-electricity/how-does-solar-pv-work/

## Slide 22
Inteligentní tekutiny – elektroreologické (ER) a
magnetoreologické (MR) suspenze
MR nebo ER tekutiny lze charakterizovat jako suspenze nano/mikro částic s magnetickými nebo výhradně dielektrickými vlastnostmi ve vhodné nosné kapalině. Největší výhodou těchto tekutin oproti obvyklým tekutinám je jejich schopnost měnit viskozitu v širokém rozsahu (několik řádů), a to ve zlomcích milisekundy.
SEDLAČÍK, Michal. Inteligentní tekutiny - elektroreologické (ER) a magnetoreologické (MR) suspenze. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 84 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/23250. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů. Vedoucí práce Pavlínek, Vladimír.
ELECTRO
MAGNETO
MECHANICKé

## Slide 23
 |  |  |  |  | TERMO-CHROMN Ý jev
Vlhkost | HYGRO/HYDRO-elektrický jev |  |  |  | 
pH |  |  |  |  | 
Chem. prostředí |  |  |  |  | 
Vstup
Vystup
ELEKTRO –
MAGNETICKÝ
jev
MAGNETO –
ELEKTRICKÝ
jev
PIEZOELEKTR.
jev
PYROELEKTR.,
TERMOEL.(difuze nosičů náboje)
FOTOVOLTaický
jev
PIEZOMAG.
jev
Nepřimý
PIEZOELEKTR.
ER suspenze
Magnetická
tvarová paměť
MR suspenze
Tvarová paměť
Teplotně citlivé
polymery
FOTOSTRIKCE
ELEKTRO-
KALORICKÝ
jev
MAGNETO-
KALORICKÝ
jev
.
ELEKTRO-CHROMNÝ
JEV
FOTO-
ELASTICITA
Mechanické
napětí
Magnetické
pole
Elektrické
pole
TVAR/OBJEM
Viskozita/Elast.
Teplo
(IR záření)
Světlo
(UV záření)
EL. NAPĚTÍ,
POLARIZACE,
PROUD
MAGNETI
ZACE
TEPLOTA
ZBARVENí
.
.
.
.
.
.
Tvarová paměť
Tvarová paměť
Tvarová paměť
HALO-
CHROMNÝ
HALO
kalorický
HALO-elektrický jev
CHEMO-elektrický
CHEMO-magnetický
Chemo-citlivá tvarová paměť
CHEMO kalorický
CHEMO-
CHROMNÝ jev
MAGNETO-CHROMNÝ jev
FOTO-CHROMNÝ jev
.
HYGRO/HYDRO
-magnetický jev
HYGRO/HYDRO-CHROMNÝ jev
HALO-
magnetický jev

## Slide 24: Základní kvality chytrých materiálů:
NEHOMOGENNÍ ROZLOŽENÍ ELEKTRICKÉHO NABOJE (MAGNETICKÉHO MOMENTU)
PŘIZPŮSOBIVOST mikrostruktury okolním podmínkám za účelem DOSAŽENÍ ENERGETICKÝ NEJVÝHODNĚJŠÍHO STAVU
POLYMORFISMUS - schopnost pevného materiálu existovat ve více než jedné formě nebo krystalové struktuře