## Slide 1: CHYTRÉ MATERIÁLY
Táňa Ostapčuk
ODDĚLENÍ DIELEKTRIK
ostapcuk@fzu.cz
www.fzu.cz
Notes: Hned na úvod podotknu, že se nebudeme zabývat chytrými spotřebiči, které se skládají z více než jedné součástky, ale budeme mluvit pouze o samotném materiálu, o kusu hmoty, o látce, a jak si dokáže poradit se změnou okolních podmínek i bez mačkacích knoflíků.

## Slide 2: OBSAH:
Uvod
PIEZOelektrické a PYROelektrické materialy
MATERIÁLY S TVAROVOU PAMĚTI
Materiály s BARVOMĚNOU
Ostatní
SYSTEMATIZACE. SHRNUTÍ.
https://www.otevrenaveda.cz/cs/pro-verejnost/
nezkreslena-veda/
Youtube.com CHYTRE MATERIALY

## Slide 5: PIEZOELEKTRICKÝ JEV
PIEZOelektrický jev
https://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectric_sensor
https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/piezoelectricity/
senzor
Notes: Piezoelektrický jev (z řeckého piezein (πιέζειν) – tlačit) je schopnost krystalu generovat elektrické napětí při jeho deformování.
Jev lze vysvětlit mikroskopicky: Deformací se ionty opačných nábojů posunou v krystalové mřížce tak, že elektrická těžiště záporných a kladných iontů, která se v nezdeformovaném krystalu nacházejí ve stejném bodě, se od sebe vzdálí. Na určitých plochách krystalu se objeví elektrický náboj.
Právě tento princip latky z nesymetricky rozloženym el. Nabojem je vyuzivan v ruznych masažnich metodach a zvlast v akupresure a reflexoterapii protože je to zasadni princip nasich svalu.

## Slide 6: PYROELEKTRICKÝ JEV
Notes: Turmalin

## Slide 7: pyroelektrické senzory termokamer
https://touchit.sk/video-touchit-flir-ma-3-verziu-termokamery-one-ukazal-ju-na-ces-2017/93061
http://www.termokamera.websnadno.cz/Fotogalerie-z-termokamery.html?fotka=24

## Slide 8: Piezoelektřina v živé přírodě:
1967 PIEZOELEKTŘINA JAKO ZÁKLADNÍ VLASTNOST BIOLOGICKÉ TKÁNÍ, M.H. Shamos, L.S. Levine, Nature 213, 1967
…
1975 AMINOKYSELINY (proteiny, DNA) : V.R. Yung, W.P. Steffee, P.B. Pencharz, J.C. Winterer, N.S. Scrimshaw, Nature 253, 192, 1975
…
1941 SRST/VLASY: A.J. P. Martin., Proc. Phys. Soc. 53, 186 (1941)
1955 STROMY (celulóza): E. Fukada, J. Phys. Soc. Japan 10, 149, 1955.
1956 HEDVÁBÍ: E. Fukada, J. Phys. Soc. Japan 12, 1301,
1957 KOSTI: E. Fukada, I. Yasuda, J. Phys. Soc. Japan 12, 1158, 1957
1962 KOSTI: C.A.L. Bassett, R.O. Becker, Science 137, 1063, 1962
1966 PYROELEKTŘINA Kosti: Nature 212, 704, 1966

## Slide 9
D. Kim, S. A. Han, J. H. Kim, J.-H. Lee, S.-W. Kim, Advanced Materials, 2020, 32, 1906989
tkáně
kosti
chrupavky
šlachy, vázy
vlasy
kůže
ucho
oko

## Slide 10
WOOL KERATIN

## Slide 11
VLNA – průřez
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/RA/c1ra00157d
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/875-wool-fibre-properties

## Slide 12
https://www.hdwool.com/blog/the-structure-of-wool

## Slide 13
Membrane – dyes and moisture can penetrate the membrane and it’s this which enables fibre to absorb humidity.
Cortex – comprises 90% of the fibre. Millions of cells bind together to create cortical cells.
Cortical cells – fine wool contains two main types are para-cortical and ortho-cortical and each has a unique chemical composition. Basically, these cells put the crimp in wool.
Macrofibril – these are the long filaments found inside the cortical cells. In turn, these are made up of microfibrils.
Matrix – This makes wool absorbent, fire-resistant, and anti-static. The high sulphur proteins attract water molecules allowing wool to absorb up to 30% of its weight in water.
Microfibril – think of these twisted molecular chains as supporting structures providing strength and flexibility.
Twisted molecular chain and helical coil – these protein chains work much like springs and give wool its flexibility, elasticity, and resilience so that it can keep its shape free of wrinkles.

## Slide 14
Temperature above 140°C alters the shape of keratin strands from α-keratin to β-keratin. Due to this, hairs lose elasticity, and the hair shaft weakens, leaving it prone to damage.
https://biologyreader.com/protein-denaturation-by-heat.html
DENATURACE

## Slide 15: TRIBOELEKTRICKÝ jev
Triboelektrický jev je typ kontaktní elektrifikace, při které určité materiály získávají elektrický náboj poté, co přijdou třením do kontaktu s jiným materiálem.
Po kontaktu vznikne kolem některých částí dvou povrchů chemická vazba (adheze) a náboj se přenáší z jednoho předmětu na druhý, za účelem vyrovnání elektrochemických potenciálů. To vytváří nerovnováhu celkového náboje mezi dvěma předměty. Když se oddělí, některé vazebné atomy mají tendenci držet elektrony navíc a jiné se naopak elektronů snaží zbavit, ačkoli nerovnováha bude částečně zrušena. Kromě toho mohou některé materiály mezi sebou vyměňovat ionty s odlišnou pohyblivostí nebo části větších molekul. Triboelektrický jev souvisí s třením jenom v souvislosti s adhezí.
polyuretanová pěna
vlasy, mastná pokožka
nylon, suchá pokožka
sklo
PMMA (dentakryl)
kůže
králičí kožešina
křemen
slída
olovo
kočičí kožešina
hedvábí
hliník
papír (malý kladný náboj)
bavlna
vlna (bez náboje)
ocel (bez náboje)
dřevo (malý záporný náboj)
jantar
pečetní vosk
polystyren
gumový balónek
pryskyřice
tvrdá pryž
nikl, měď
síra
mosaz, stříbro
zlato, platina
vinyl (PVC)
silikon
teflon
silikonová pryž
ebonit
acetylcelulóza, umělé hedvábí
syntetický kaučuk
polyester

## Slide 17
https://texnetis.com/skupina-pradelen-schoeller/vlastnosti-vlny-a-uprava-exp/
vlna má výkonnou termoregulační schopnost, a to jak v chladu (hřeje) tak v horku (chladí);
vlna hřeje, i když je mokrá;
vlna absorbuje až 30% vlhkosti, aniž by byla na omak vlhká;
vlna omezuje produkci potu;
vlna výrazně tlumí množení bakterií a tím také vznik zápachu;
vlna disponuje samočistící schopností;
vlna má nízký statický náboj;
vlna je samozhášivá, tj. nehoří bez zdroje plamene.
plstnatění a srážení!
Vlákna vlny mají šupinatý povrch, a protože jsou zakroucená, dochází mezi nimi ke kontaktu a zasekávání šupinek. ➀ Vlhké a teplé prostředí, například při praní, tento efekt ještě umocňuje a vlněný materiál plstnatí a sráží se.

## Slide 18
Chemické vazby uvnitř vláken vlny jim umožňují absorbovat výpary vlhkosti. Bez tohoto účinného disperzního systému by pára jednoduše zkondenzovala a vytvářela kapky potu na povrchu pokožky.

## Slide 19
Ovčí vlákno ~ nad 32 m tlouštka,
merino pod 19 m
Lidský vlas ~ 42-95 m tlouštka
https://www.wofce.cz/merino-vlna-nekouse

## Slide 20
Published: 01 January 1949
Regenerated Keratin Fibres
E. H. MERCER
Nature volume 163, pages18–19 (1949)Cite this article
92 Accesses
18 Citations
Metricsdetails
Abstract
THE elastic properties of the keratin fibres, wool and hair, have been shown to result from a folded molecular structure capable of reversible extensibility1. This folded structure gives rise to a large-angle X-ray pattern, referred to as the α-pattern, which characterizes an extensive class of proteins, the α-proteins2. In view of the dependence of the elastic properties of the keratins on the α-structure, it is a desirable goal in the preparation of artificial fibres to obtain a regenerated protein from suitable raw materials possessing this structure.
https://saylordotorg.github.io/text_the-basics-of-general-organic-and-biological-chemistry/s21-04-proteins.html

## Slide 22
https://journalbitcoin.com/shape-memory-polymer-market-2019-strategic-assessments-basf-se-cornerstone-research-group-sinopec-covestro-endoshape-evonik/
MATERIÁLY S TVAROVOU PAMĚTI
Ochlazen a deformován
Ohnutý a ohřát na 500 0C
Ohřát

## Slide 23
SMPs-Shape-memory polymers
SCPs- Shape-changing polymers
FOTO (UV)
ELECTRO
MAGNETO
TERMO
pH
Vlhkost
rozpouštědlo
Vratná změna TVARU
SMA Shape memory alloys kovové slitiny (NiTi)
(efekt tvarové paměti)
Shape memory materials
MATERIÁLY S TVAROVOU PAMĚTI

## Slide 25
Multimaterial 4D Printing with Tailorable Shape Memory Polymers
Qi Ge
, Amir Hosein Sakhaei
, Howon Lee
, Conner K. Dunn
, Nicholas X. Fang
& Martin L. Dunn
Scientific Reports volume 6, Article number: 31110 (2016) | Download Citation

## Slide 26
MATERIALY S BARVOMĚNOU
  TERMOCHROMNÝ JEV
vratná reakce na podnět
Termosenzitivní glazura
https://www.tajnedarky.cz/originalni-darky/magicky-menici-hrnek-detail
Notes: MĚNICI HRNEC
Pokud se do hrnce nalije horka voda nastane jeho ohřev, což je vratná reakce protože za nejakou dobu vystydne, teda přijme teplotu svého okolí, čili se mu přizpůsobí, ale pro nas to neni zajimave, a nezda byt chytré. Ale co se nam zdá byt zvláštní, nebo apon zajimave, že se hrnec změní barvu, a ukaže nejaký obrazek, což je ted´hodně pop

## Slide 27
Master’s Thesis, Bc. Martina Sobková, Ústav Chemie Materiálů, Brno 2018
rozpouštědlo
rozpouštědlo
pH-citlivé barvivo
pH-citlivé barvivo
Albi Měnící hrnek - Kytky
bezbarvé

## Slide 28: Leuco (bezbarvé/bilé) barvy
HALOCHROMNÝ
jev
λευκός leukos: bilý

## Slide 29: Změna vnějších podmínek
Změna chemických vazeb mezi nebo uvnitř molekul
Změna barvy
Přeskupení vnitřního elektrického náboje
PŘEMĚNÁ MAKROSKOPICKÉ ENERGIE NA MIKROSKOPICKOU

## Slide 30
https://www.etsy.com/ie/listing/551852615/temperature-activated-color-changing
změna barvy s teplotou
  TERMOCHROMNÝ JEV
Notes: Muze byt vyuzit i pro takove uchylky, jako barva nehtu

## Slide 31: FOTOCHROMNÝ JEV
změna barvy s UV osvětlením
https://www.allaboutvision.com/eyeglasses/when-were-photochromic-lenses-invented/

## Slide 32: ELEKTROCHROMNÝ jev
Vlevo: bez napětí průhledné
Vpravo: s napětím neprůhledné (tmavé)
Foto Warren Gretz s laskavým souhlasem US Department of Energy/National Renewable Energy Laboratory (DOE/NREL).
http://www.explainthatstuff.com/electrochromic-windows.html
Elektrochromatická skla
Průhlednost změníte vypínačem
http://blog.homeandbuild.co.uk/index.php/2015/11/06/is-electrochromic-glazing-the-future-for-all-windows

## Slide 33
CHAMELEON PARDÁLÍ - nejpestřejší barevná proměna
http://www.axina.cz/blog/2-2-rise-zvirat/144-rise-zvirat-6-afrika-1-3.html
http://www.palacjesteru.hys.cz
Chameleoni mají
kožní buňky s barvivem
v několika vrstvách (pro různé barvy)
Změna zbarvení jako reakce na:
teplotu
UV světlo
náladu či zdravotní stav (elektrické impulzy z mozku)
TERMO/FOTO/ELEKTROCHROMISMUS
Notes: Ja si myslim, že stoji za to si uvědomit že na rozdil od nežive přirody, o které dnes povidame, a kterou se zabyva fyzika, živa příroda je o mnoho chytřejší a složitější, a tam ta kombinace takzvaných chytrých jevů je skutečně neomezena jako třeba u tohoto chameleona. A duvodem k tomu proč se zde zmiňuji o živé přirodě ja to že hnací sila vyvéje těchto jevu je snaha přizpůsobit se okoli, využit okolní změný ve svůj prospech nebo aspon pro zachranu.

## Slide 34: FOTOELEKTRICKÝ jev
Fotoelektrický jev či fotoefekt je fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány z obalu atomu
UV, světlo,
rentgen
1. vnější fotoelektrický jev − jev probíhá na povrchu látky, elektrony se uvolňují do okolí
https://www.wikiskripta.eu/w/Fotoelektrick%C3%BD_jev
2. vnitřní fotoelektrický jev − uvolněné elektrony zůstávají v ní jako vodivostní elektrony (např. polovodiče, v nichž jsou tímto způsobem uvolňovány elektrony zejména z přechodu PN)
http://eco2solar.co.uk/solar-electricity/how-does-solar-pv-work/

## Slide 35
E171 - Oxid titaničitý
https://www.ferpotravina.cz/
seznam-ecek/E171
linelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6585
2016
!!!!!!
TiO2

## Slide 36: Titanium Dioxide is no longer authorised as a food additive in the EU from 7 August 2022 (fsai.ie)
https://www.fsai.ie/news_centre/titanium_dioxide_15072022.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0063&from=EN

## Slide 37
Inteligentní tekutiny – elektroreologické (ER) a
magnetoreologické (MR) suspenze
MR nebo ER tekutiny lze charakterizovat jako suspenze nano/mikro částic s magnetickými nebo výhradně dielektrickými vlastnostmi ve vhodné nosné kapalině. Největší výhodou těchto tekutin oproti obvyklým tekutinám je jejich schopnost měnit viskozitu v širokém rozsahu (několik řádů), a to ve zlomcích milisekundy.
SEDLAČÍK, Michal. Inteligentní tekutiny - elektroreologické (ER) a magnetoreologické (MR) suspenze. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 84 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/23250. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů. Vedoucí práce Pavlínek, Vladimír.
ELECTRO
MAGNETO
MECHANICKé

## Slide 38
 |  |  |  |  | TERMO-CHROMN Ý jev
Vlhkost | HYGRO/HYDRO-elektrický jev |  |  |  | 
pH |  |  |  |  | 
Chem. prostředí |  |  |  |  | 
Vstup
Vystup
ELEKTRO –
MAGNETICKÝ
jev
MAGNETO –
ELEKTRICKÝ
jev
PIEZOELEKTR.
jev
PYROELEKTR.,
TERMOEL.(difuze nosičů náboje)
FOTOVOLTaický
jev
PIEZOMAG.
jev
Nepřimý
PIEZOELEKTR.
ER suspenze
Magnetická
tvarová paměť
MR suspenze
Tvarová paměť
Teplotně citlivé
polymery
FOTOSTRIKCE
ELEKTRO-
KALORICKÝ
jev
MAGNETO-
KALORICKÝ
jev
.
ELEKTRO-CHROMNÝ
JEV
FOTO-
ELASTICITA
Mechanické
napětí
Magnetické
pole
Elektrické
pole
TVAR/OBJEM
Viskozita/Elast.
Teplo
(IR záření)
Světlo
(UV záření)
EL. NAPĚTÍ,
POLARIZACE,
PROUD
MAGNETI
ZACE
TEPLOTA
ZBARVENí
.
.
.
.
.
.
Tvarová paměť
Tvarová paměť
Tvarová paměť
HALO-
CHROMNÝ
HALO
kalorický
HALO-elektrický jev
CHEMO-elektrický
CHEMO-magnetický
Chemo-citlivá tvarová paměť
CHEMO kalorický
CHEMO-
CHROMNÝ jev
MAGNETO-CHROMNÝ jev
FOTO-CHROMNÝ jev
.
HYGRO/HYDRO
-magnetický jev
HYGRO/HYDRO-CHROMNÝ jev
HALO-
magnetický jev

## Slide 39: Základní kvality chytrých materiálů:
NEHOMOGENNÍ ROZLOŽENÍ ELEKTRICKÉHO NABOJE (MAGNETICKÉHO MOMENTU)
PŘIZPŮSOBIVOST mikrostruktury okolním podmínkám za účelem DOSAŽENÍ ENERGETICKÝ NEJVÝHODNĚJŠÍHO STAVU
POLYMORFISMUS - schopnost pevného materiálu existovat ve více než jedné formě nebo krystalové struktuře