## Slide 1: Radiační ochrana pro začátečníky
Veronika Olšovcová
Notes: https://joantatley.files.wordpress.com/2014/09/explosion.jpg

## Slide 2
1986
2011

## Slide 3: Obsah
Základní pojmy
Radioaktivita kolem nás – cesty ozáření
Veličiny
Biologické účinky
Principy radiační ochrany
Legislativa
Příklady zdrojů

## Slide 4: Atom
protonové (atomové) číslo
  počet p v jádře
nukleonové číslo
  počet p & n v jádře
izotop
  stejné atomové číslo
nuklid
  stejné nukleonové číslo

## Slide 5: Radioaktivita
  děj, kdy dochází k samovolné přeměně atomových jader
  provázeno uvolněním ionizujícího záření
  ionizující záření
  záření, jehož kvanta mají energii postačující k ionizaci atomů ozářené látky (>5 eV)
  Radionuklidy – zdroj různých druhů ionizujícího záření
  alfa
  beta
  gama (fotony)
  neutrony
  protony

## Slide 6: Ionizující záření – záření ALFA
  kladně nabité částice
  jádra 42He
  u těžkých prvků
  silně ionizuje

## Slide 7: Ionizující záření – záření BETA
β- (elektrony)
    vznik při přeměně neutronu na proton
β+ (pozitrony)
    vznik při přeměně protonu na neutron
    anihilace s e-
    pozitronová emisní tomografie
Notes: Zdroje obrázků:http://www.qwertasip.estranky.cz/img/picture/196/alphazerfall.gif http://nc25.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/fkn/37_2.jpg

## Slide 8: Ionizující záření – fotonové
    gama, rentgenové (X-ray)
    není pevná částice, ale elektromagnetické vlnění
    bez náboje, tj. nepřímo ionizující
ionizující
neionizující
Notes: http://cz7asm.wz.cz/fyz/obrazky/pv/Radioaktivita.gif
http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kra/externi/kra_7169/ch01_soubory/image008.jpg

## Slide 9: Ionizující záření – n & p
  Neutrony
  bez náboje
  BNCT
                Protony
  v přírodě především z kosmického záření
  dobře definovaný dosah závislý na energii -> PTC
Notes: Zdroje obrázků:http://www.qwertasip.estranky.cz/img/picture/196/alphazerfall.gif http://nc25.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/fkn/37_2.jpg

## Slide 10: Radioaktivita kolem nás
Cigaretový kouř
  obsahuje Pb-210, Po-210
  jedna cigareta
      16 mBq
      ~ 1 rentgen hrudníku (20 μSv)
  nekuřák žijící s kuřákem
  ~12 RTG hrudníku/rok
Potraviny
  banány (K-40)
  ~0,1 μSv

## Slide 11: Radioaktivita kolem nás
Kosmické záření
  Evropa ~ 5 µSv/hod letu

## Slide 12: Radioaktivita kolem nás
Přírodní pozadí
  Texas 0,3 mSv
  ČR 3 mSv
  Itálie 5 mSv
  Guaraparí (Brazílie) 175 mSv
  Ramsar (Irán) 400 mSv
Roční příspěvek (na okolí)
od elektrárny
  jaderné <0,02 mSv
  tepelné <0,06 mSv

## Slide 13: Radioaktivita kolem nás
Chart: 
| radon v budovách (průměrně) | přírodní radionuklidy v těle člověka | gama ze Země | spad Černobyl | kosmické | lékařské | ostatní
 | 0.49 | 0.09 | 0.17 | 0.003 | 0.14 | 0.11 | 0.0013
Notes: http://sciencelakes.com/data_images/out/28/8863276-hot-coffee-cinnamon.jpg

## Slide 14: Radon
Kudy přichází do domu?
  Podloží
    Nejčastější zdroj
    Měření radonového indexu pozemku
    Protiradonová izolace
  Stavební materiál
    Měření nových materiálů
    Domy START z kontaminovaného materiálu (popílek z tepelných elektráren)
  Voda
Průměr v ČR: 118 Bq/m3
Směrná hodnota: 300 Bq/m3
1 m pod zemí: 10 000 – 1 000 000 Bq/m3
Atmosféra: 5 – 10 Bq/m3
ČR: cca 800 – 900 úmrtí na rakovinu (zhruba stejně jako dopravní nehody)

## Slide 15: Průměrná koncentrace radonu v domech

## Slide 16: Průměrná koncentrace radonu v domech

## Slide 17: Měření
Roční měření
  Stopové detektory (RAMARN)
  Pokrývá sezónní změny
Týdenní měření
  Elektrety
  Kontinuální monitory radonu

## Slide 18: Časový průběh koncentrace Rn: Větrejte!

## Slide 19: www.radonovyprogram.cz

## Slide 20: Veličiny (ČSN ISO 80000-10)
Charakterizující
  Zdroj
  Pole záření
  Působení IZ na látku
Používané v ochraně před IZ

## Slide 21: Veličiny - AKTIVITA
1Bq (Becquerel) 1Ci (Curie) 1Ci=3,7.1010 Bq
Notes: http://www.sciencebuddies.org/blog/graphics/2015-STEM-activity-radioactive-element-half-life-coins.png

## Slide 22: Veličiny – Působení IZ na látku
Absorbovaná dávka
  jiný materiál, jiná dávka
  jednotka: gray [J/kg]
Radiační ochrana:
  zohlednění biologického účinku na buňku
  jiný orgán, jiné záření, jiná dávka
  efektivní dávka, osobní dávkový ekvivalent
  jednotka: sievert [J/kg]
Louis Harold Gray (1905-1965)
Rolf Maxmilian Sievert (1896-1966)

## Slide 23: Biologické účinky
Absorpce energie – ionizace, excitace
Poškození molekuly
Účinky na buňku
  letální (smrt)
  subletální (poškození DNA)
Ví se, že se neví 
mnoho teorií, by-stander effect?
Notes: jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp

## Slide 24: Biologické účinky
Radiosensitivita
  Sensitivní:
    lymfoidní orgány, červená kostní dřeň, výstelka střeva, kůže, oční čočka
  Rezistentní:
    nervová tkáň, svaly
Účinky:
  Stochastické x deterministické
  Somatické x genetické
  Akutní x chronické
  Časné x pozdní
Notes: Astronuklfyzika.cz

## Slide 25: Stochastické x deterministické
Bezprahové
Klinicky neodlišitelné
Rakovina
Existence prahu
Typické klinické příznaky
Radiační dermatitida
Notes: Astronuklfyzika.cz

## Slide 26: Biologické účinky
Hormeze
  Příznivý vliv malých dávek na organismus
  Radiační lázně (pohybové ústrojí)
Notes: Astronuklfyzika.cz

## Slide 27: Dávky: co je moc a co je málo?
www.sujb.cz
Notes: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/imgs/aktualne/Davky_a_limity_CR.png

## Slide 28: Citlivost organismů

## Slide 29: Principy radiační ochrany
Nikdy nelze „odstranit“ všechnu radiaci
Uplatňované principy:
  Zdůvodnění
    Jakákoli změna více užitku než škody
  Optimalizace
    ALARA
  Limitování dávek
    nepřekračovat limity (v plánovaných expozičních situacích)
Notes: Pravděpodobnost ozáření, počet ozářených jedinců a velikost jejich individuálních dávek musí být udržovány tak nízkéé, jak je rozumně dosažitelné s uvážením ekonomických a společenských hledisek.

## Slide 30: Principy radiační ochrany
Základní způsoby ochrany před zářením
  Čas
  Vzdálenost
  Stínění

## Slide 31: Principy radiační ochrany

## Slide 32: Legislativa
18/1997 Sb., 307/2002 Sb.
263/2016 Sb., 422/2016 Sb.
Stanovení povinností pro VŠECHNY občany
  Neprodleně hlásit
    nález jaderného materiálu nebo zdroje IZ (i jen v případě podezření) – SUJB/PČR
    vznik nehodové expoziční situace – SÚJB/PČR
    skutečnost, která by mohla vést nebo vede k ozáření fyzické osoby ohrožující její zdraví nebo život - SÚJB

## Slide 33: Kategorizace pracovníků
  Radiační pracovník
  = v rámci výkonu svého povolání vystaven IZ
  Pravidelné školení
  Pravidelné lékařské prohlídky
Kategorie
  A: efektivní dávka za rok > 6mSv
  B: všichni ostatní

## Slide 34: Limity
Efektivní dávka | za rok
Radiační pracovníci | 20 mSv
Obyvatelstvo | 1 mSv
Příklad nové instalace: | 
ELI design: pracovníci | 1 mSv
ELI design: veřejnost | 0,1 mSv

## Slide 35: Značení

## Slide 36: Sledované a Kontrolované pásmo
Ucelená, jednoznačně určená část pracoviště
Podle stupně nebezpečí
Podléhá soustavnému dohledu
  KP: regulovaný přístup
    Poučené osoby, proškolené
    Jen pracovníci kategorie A
    Ochranné pomůcky
    Osobní monitorování

## Slide 37: Kategorizace zdrojů
podle míry ohrožení zdraví a životního prostředí
  Nevýznamné
  Drobné
  Jednoduché
  Významné
    generátory pro radioterapii, defektoskopy, urychlovače částic
  Velmi významné
    jaderný reaktor

## Slide 38: Antropogenní zdroje
Energetika: fúze ITER COMPASS
Lékařství : terapie (Leksellův gama nůž) diagnostika (CT skener)
Notes: http://1gr.cz/fotky/idnes/12/103/cl6/RAB46bddb_gamanuiz.JPG
https://static.kupindoslike.com/ct-skener-picker-pq-6000_slika_XL_39575781.jpg

## Slide 39: Antropogenní zdroje
Primární výzkum: urychlovače CERN mikrotron Praha
Průmysl dektoskopie, kontrola výroby Radiační poškození elektroniky
Notes: https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2015/554babea955c1.jpg
http://www.osel.cz/_popisky/134_/1344007564.jpg
http://mlab.ictp.it/uploads/NK/Oo/NKOoUN9RMTtPT7VVF70XHQ/PF-dosimeter-200p.jpg
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/Top%20View.jpg

## Slide 40: Antropogenní zdroje
Archeologie: datování památek Potravinářství
Sterilizace – obaly, zdravotnické prostředky komáři v Africe

## Slide 41: Testy jaderných zbraní
Notes: "Worldwide nuclear testing". Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Worldwide_nuclear_testing.svg#/media/File:Worldwide_nuclear_testing.svg
http://forum.valka.cz/topic/view/92451/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky

## Slide 42: Testy jaderných zbraní
Isao Hashimoto: Nuclear Testing 1945-1998, 2003
https://www.youtube.com/watch?v=WAnqRQg-W0k
Notes: "Worldwide nuclear testing". Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Worldwide_nuclear_testing.svg#/media/File:Worldwide_nuclear_testing.svg
http://forum.valka.cz/topic/view/92451/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky

## Slide 43: Aktivita akumulovaná z radioaktivního spadu v lidském těle v letech 1960 - 1990
Aktivita akumulovaná z radioaktivního spadu v lidském těle v letech 1960 - 1990

## Slide 44: MonRaS
https://www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace/

## Slide 45: ELI Beamlines

## Slide 46: ELI = Extreme Light Infrastructure
Joint
Initiation
2006
2007
2011
2013
2018
ESFRI
ELI-PP
ELI-NP
ELI-Beamlines
ELI-ALPS
ELI
ELI-DC AISBL
PP Consortium
MoU
ELI- ERIC
Joint
Operation
Parallel
Implementation
2010
2019

## Slide 47: ELI Beamlines

## Slide 48: ELI Beamlines: Zdroje
Okamžité/mžitkové (prompt) záření
  vznik interakcí laserového svazku s terčem
  částečně absorbované stoperem svazku (dumpem)
Zbytkové záření
  aktivace materiálů, především (dumpů)
  zanedbatelné dávkové příkony ve srovnání s primárním zdrojem

## Slide 49: Sumární dávka za rok provozu vertikální řez

## Slide 50: Srovnání rizik
Ozáření 1 mSv
Vykouření 30 cigaret
Ujetí 5000 km autem v běžném provozu
Riziko je stejné

## Slide 52: Srovnání rizik

## Slide 53: Zdroje obrázků
Str. 1: https://joantatley.files.wordpress.com/2014/09/explosion.jpg
Str. 2:
Str. 6: http://www.qwertasip.estranky.cz/img/picture/196/alphazerfall.gif
Str. 7: http://nc25.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/fkn/37_2.jpg Str 8: Uranium information centre, Radiation and life, http://www.michaelsharris.com/12ubio/text/energy/radiobiology.htm
Str 9:
Str. 10:
Str. 11:
Str. 12:
Str. 13:
Str. 14:
Str. 15:: www.suro.cz
Str. 16:
Str. 17:
Str. 18:
Str. 20: "Worldwide nuclear testing". Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Worldwide_nuclear_testing.svg#/media/File:Worldwide_nuclear_testing.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Types_of_nuclear_testing.svg
Str 21: 15 inappropriate Children’s books that haven’t been banned! https://m.thevintagenews.com/2015/05/22/15-inappropriate-childrens-books-that-havent-been-banned/2/ Isao Hashimoto:, 2003 Nuclear Testing 1945-1998 https://www.youtube.com/watch?v=WAnqRQg-W0k
Str 22: autor a zdroj neznámý, staženo z presentace Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc.: Etika energetické vize, 23.2.2012 JochensUhrentick posted 27.3.2011 on http://uhrforum.de/erdbeben-in-japan-die-erde-schlaegt-mal-wieder-zurueck-t70567-17
Str 23: Pixwordsgame.com
Str. 24: http://www.sciencebuddies.org/blog/graphics/2015-STEM-activity-radioactive-element-half-life-coins.png
Str. 25:
Str 26 a 28: Vojtěch Ulmann: Biologické účinky ionizujícího záření, 5.2. Biologické účinky ionizujícího záření. http://astronuklfyzika.cz/RadiacniOchrana.htm
Str. 27: Simpsons, nejstarší nalezné použití na webu únor 2008
Str 29: Radium Palace****, www.laznejachymov.cz;
Str. 31:
Str 32: posted by Daniel Garcia at http://twitpic.com/4akbi3
Str 34: Department of Energy (cca 1980), https://www.orau.org/ptp/collection/hpposters/reagan.htm
Str. 36: www.sujb.cz
Str. 37:
Str. 40: Vladimír Renčín
Str. 41-45: ELI Beamlines
Str . 47: Health Physics Poster from Oak Ridge National Laboratory (1947), https://www.orau.org/ptp/collection/hpposters/hpposterrespect.htm
Str. 48:

## Slide 54: SPARES

## Slide 55: Jak vás chráníme?
Výpočty metodou Monte Carlo
  šíření radiace, mapy dávkových příkonů
  volba vhodného materiálu
  simulace vlivu na životní prostředí
  vývoj vhodných stoperů svazku
Stínění
  design budovy + labyrinty
  stínění prostupů (VZT, vakuum, distribuce laseru apod.)
  dumpy, lokální stínění

## Slide 56: Veličiny (ČSN ISO 31-10)
Používané v ochraně před IZ
  Ekvivalentní dávka
    Udává biologický účinek
    HT,R=wR DT,R [HT,R] = Sv
  Efektivní dávka
    To, co je limitováno – ale nelze změřit
    E=Σ wT HT [E] = Sv
  Dávkový ekvivalent
    H=D.Q [H] = Sv
    Q –rozdílná biologická účinnost různých typů záření
  Osobní dávkový ekvivalent - odvozené limity
    Hp(d) [Hp(d)] =Sv